## Slide 1: Sterowanie w programie ADAMS regulator PID
Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów
Zespół Mechatroniki i Teorii Mechanizmów

## Slide 2: Schemat regulatora
uzad
uakt
M

## Slide 3: Uchyb regulacji – człony P oraz D
akt
ADAMS nie umie różniczkować,
Więc trzeba zdefiniować pochodną błędu e(t): de(t)/dt

## Slide 4: Schemat regulatora - modyfikacja
M
Należy zdefiniować dwa sygnały zadane
Pozycje obiektu
Prędkość obiektu

## Slide 5: Para obrotowa - ADAMS
W jaki sposób odzyskać względne kątowe położenie członu k, względem l?

## Slide 6: Para obrotowa - ADAMS
Po zdefiniowaniu połączenia obrotowego (Revolute Joint), ADAMS umieszcza 2 układy współrzędnych (Markery) I-ty oraz J-ty, na każdym z członów.
Układy te są tak umiejscowione, że w trakcie symulacji, człony mogą obracać się jedynie względem osi Z tych układów.

## Slide 7: Para obrotowa - ADAMS
ϕakt = AZ(MARKER_J, MARKER_I)
ωakt = WZ(MARKER_J, MARKER_I, MARKER_I)

## Slide 8: Para obrotowa - ADAMS
Aby sprawdzić jakie markery tworzą połączenie należy z menu kontekstowego wybrać opcje INFO

## Slide 9: Para obrotowa - ADAMS

## Slide 10: Para obrotowa - ADAMS
Można zdefiniować zmienną stanu, która będzie podawała pozycję obiektu,
kolejno należy stworzyć zmienną prędkości

## Slide 11: Para obrotowa - ADAMS
Drugi sposób to pomiar położenia
MEASURE

## Slide 12: Para postępowa - ADAMS
Analogicznie jest w przypadku pary postępowej: ruch względny odbywa się względem osi Z, markerów I-tego oraz J-tego

## Slide 13: Para postępowa - ADAMS

## Slide 14: Para postępowa - ADAMS
xakt = DZ(MARKER_J,MARKER_I, MARKER_I)
vakt = VZ(MARKER_J,MARKER_I,MARKER_I)

## Slide 15: Para postępowa - ADAMS

## Slide 16: Para postępowa - ADAMS
Tak jak poprzednio można zdefiniować zmienną lub utworzyć pomiar

## Slide 17: Para postępowa - ADAMS
MEASURE

## Slide 18: Człon całkujący - ADAMS
Aby wyliczyć całkę funkcji/sygnału w programie ADAMS, należy utworzyć zmienną stanu zdefiniowaną poprzez równanie różniczkowe
Jeżeli za równanie różniczkowe podamy uchyb:
y’ = e,
To w ADAMS jest możliwość wyliczenia y czyli:
y = ∫e

## Slide 19: Człon całkujący - ADAMS
Definiujemy zmienną różniczkową używając zmiennej stanu
lub pomiaru

## Slide 20: Człon całkujący - ADAMS
y’ = e(t)
y’ = DIF1(NAZWA)
y = ∫e(t)dt
y = DIF(NAZWA)

## Slide 21: REGULACJA – para obrotowa
Tworzymy moment, przyłożony do członu
I modyfikujemy wartość, wpisując człon proporcjonalny

## Slide 22: REGULACJA – para obrotowa
Wynikiem są oscylacje położenia, pod wpływem siły grawitacji

## Slide 23: REGULACJA – para obrotowa
Dodajemy człon różniczkujący

## Slide 24: REGULACJA – para obrotowa
W rezultacie widać, że oscylacje maleją, ale ustalają się na stałej wartości różnej od wartości zadanej

## Slide 25: REGULACJA – para obrotowa
Dodajemy człon całkujący

## Slide 26: REGULACJA – para obrotowa
W rezultacie widać, że oscylacje maleją,
oraz zdążają do wartości zadanej: 0

## Slide 27: REGULACJA – para postępowa
Tworzymy siłę, przyłożoną do członu
I modyfikujemy wartość, wpisując wyrażenie:
500*DIF1(q3_uchyb)+
40*(0-q3_pomiar_predkosci)+
300*DIF(q3_uchyb)
lub:
500*DIF1(q3_uchyb)+
40*(0-VARVAL(q3_polozenie))+
300*DIF(q3_uchyb)
Gdzie q3_uchyb to zmienna dana równaniem różniczkowym t.j. poprzednio q1_uchyb

## Slide 28: REGULACJA – para postępowa, wyniki

## Slide 29: REGULACJA – Controls Toolkit

## Slide 30: REGULACJA – Controls Toolkit
M
Zdefiniujemy sygnały wejściowe do układu sterowania(4 szt.)

## Slide 31: REGULACJA – Controls Toolkit
Tworzymy sygnały wejściowe
Używając
zmiennej stanu i funkcji VARVAL
Lub używając
Pomiaru MEASURE

## Slide 32: REGULACJA – Controls Toolkit
M
Kolejno należy zdefiniować bloczki sum które będą liczyć uchyb regulacji(2 szt.)

## Slide 33: REGULACJA – Controls Toolkit
Tworząc uchyb regulacji
Można posłużyć się
menu kontekstowym
1.
2.

## Slide 34: REGULACJA – Controls Toolkit
M
Bloki wzmocnień i sumy na wyjściu są gotowym elementem w ADAMS

## Slide 35: REGULACJA – Controls Toolkit
Należy podać uchyb oraz jego pochodną, a następnie wzmocnienia:
Wzmocnienie P, w poprzednim przypadku równe było 1, natomiast uchyb był liczony z pomiaru MEASURE, a tu za pomocą zmiennej stanu.
Różnica w wartości 1*RTOD jest spowodowana jednostkami pomiar daje wartości w jednostkach modelu – tu stopnie, natomiast zmienna jest zawsze podawana w radianach (jeżeli mówimy o jednostkach kąta obrotu)
Stała RTOD – Radians TO Degrees, zamienia radiany na stopnie = 180/π
Analogicznie jest ze stałą DTOR

## Slide 36: REGULACJA – Controls Toolkit
Następnie należy stworzyć PLANT INPUT, aby połączyć układ sterowania stworzony w CONTROL TOOLKIT z modelem (obiektem sterowania) i podać wyjście z regulatora na moment przyłożony do członu

## Slide 37: REGULACJA – Controls Toolkit
Przykładamy moment do członu, zdefiniowany jako BODY FIXED,
I modyfikujemy funkcje czasu:

## Slide 38: REGULACJA – Controls Toolkit
Można łatwo zmodyfikować wzmocnienia klikając dwa razy na bloczek PID na drzewie modelu